| DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | Н | Н1 | D | DO | D1 | D2 | D3 | D4 | j | b | b | n |  |
| 15 | Муфтовое под приварку |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 21,7 |  | 9,5 |  |  |  | 2,1 |
|  | Муфтовое резьбовое |  |  |  |  |  |  | - |  | G1/2-B |  | 21,5 |  |  |  |  |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 | 16,0 | 130 | 152 | 31 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 238 |  |  |  | 105 | 12 | 75 | 19 | 35 |  | 18 | 14 | 4 | 7,8 |

|  | Муфтовое под приварку |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 12,5 |  |  |  | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муфтовое резьбовое |  |  |  |  |  |  | - |  | G3/4-B |  | 24 |  |  |  |  |
| 20 | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 | 16,0 | 154 | 153 | 36 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами ГОСТ 12821 |  | 280 |  |  |  | 125 | 18 | 90 | 26 | 45 |  | 20 | 18 | 4 | 12,7 |

|  | Муфтовое под приварку |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 33,8 |  | 12,7 |  |  |  | 3,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муфтовое резьбовое |  |  |  |  |  |  |  |  | G1-B |  | 24 |  |  |  |  |
| 25 | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 | 16,0 | 178 | 158 | 34 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
|  | Фланцевое исп. 7 ГОСТ 12815 с ответными фланцами _ ГОСТ 12821 |  | 304 |  |  |  | 135 | 25 | 100 | 33 | 50 |  | 22 | 18 | 4 | 14,1 |

Основные габаритные и присоединительные размеры клапанов 15лс68нж PN160

Основные габаритные и присоединительные размеры кз 21217

| DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | н п | Н1 | D | D1 | D3 |  |
| 15 | Под приварку встык |  | 90 | 152 | 31 | 140 | 16 | 25 | 2,0 |
| 20 | Под приварку встык | 27,0 | 110 | 153 | 36 | 200 | 19 | 25 | 3,5 |
| 25 | Под приварку встык |  | 130 | 158 | 34 | 200 | 25 | 35 | 3,7 |